OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.

- Projekt Architektoniczny opracowany przez mgr inż. Arch. Marka Chrobaka.

- Dokumentacja geotechniczna pod budowę Krytej Pływalni w Strzyżowie woj. Podkarpackie,  opracowana przez mgr inż. A. Kazimierza Czudca.

- Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, ul. Polna 1.

Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejącego obiektu części parterowej, której stropodach będzie pełnił rolę tarasu. Projektowana rozbudowa jest konstrukcyjnie niezależna od istniejącego obiektu.

Rozbudowa została zaprojektowana w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaków szczelinowych ceramicznych oraz żelbetowe wylewane , stropodach żelbetowy wylewany.

- Warunki gruntowe.

Zostały określone w Dokumentacji geotechnicznej pod budowę Krytej Pływalni w Strzyżowie, opracowanej przez mgr inż. K. Czudca.

W podłożu budowlanym pod warstwą pyłów piaszczystych, glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej lokalnie plastycznej zalegają żwiry średniozagęszczone. Pod żwirem zalegają wietrzeliny gliniaste o konsystencji twardoplastycznej oraz skały piaskowo – łupkowe mocno spękane.

Jak wykazały materiały archiwalne woda gruntowa występuje na głębokości poniżej 7 m. W okresie intensywnych opadów lub roztopów mogą się pojawić niewielkie sączenia w poziomie glin deluwialnych i wietrzelin gliniastych.

- Opinia geotechniczna.

Na podstawie wizji lokalnej oraz badań geotechnicznych podłoża gruntowego ustalono dla terenu inwestycji, następujące warunki geotechniczne posadowienia budynku wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 463)

9.1. Kategoria geotechniczna :

Projektowany obiekt budowlany,  zaliczany jest do pierwszej kategorii      
        geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowych .
        W podłożu budowlanym pod warstwą pyłów piaszczystych, glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej lokalnie plastycznej zalegają żwiry średniozagęszczone. Pod żwirem zalegają wietrzeliny gliniaste o konsystencji twardoplastycznej oraz skały piaskowo – łupkowe mocno spękane.

Jak wykazały materiały archiwalne woda gruntowa występuje na głębokości poniżej 7 m. W okresie intensywnych opadów lub roztopów mogą się pojawić niewielkie sączenia w poziomie glin deluwialnych i wietrzelin gliniastych.

9.2 Odwodnienie budowlane:

Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia – zwierciadło wody 
       gruntowej poniżej poziomu posadowienia.

9.3  Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych :

nie dotyczy

9.4 Projektowane bariery lub ekrany uszczelniające – nie dotyczy

9.5 Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża    
         gruntowego:

Występują warunki gruntowe proste, brak występowania    
     niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

9.6 Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża  
           gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także 
           wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami 
           sąsiadującymi:

Projektowane posadowienie bezpośrednio na gruncie, poprzez warstwę 
           chudego betonu grubości 10 cm. min. 1 m poniżej poziomu terenu.

9.7 Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów:

Teren płaski, nie występują w nim ruchy masowe takie jak osuwiska.

9.8 Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji   
              zboczy skarp wykopów i nasypów: nie dotyczy

9.9 Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu 
            budowlanego:

Zwierciadło wody poniżej poziomu projektowanego poziomu 
            posadowienia budynku. Poziom wód gruntowych jest uzależniony 
            bezpośrednio od występujących opadów atmosferycznych.

9.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór  
                 metody  oczyszczania gruntu:  nie dotyczy

- Układ konstrukcyjny.

Układ konstrukcyjny rozbudowy stanowią słupy i belki żelbetowe oraz ściany murowane z pustaków szczelinowych ceramicznych i żelbetowe wylewane, oraz strop żelbetowy.

- Schematy statyczne.

Schematy statyczne elementów konstrukcyjnych to elementy statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne.

- Obciążenia przyjęte w projekcie.

- obciążenie wiatrem                                                           - 0.3 KN/m²

- obciążenie śniegiem                                                          - 1.2 KN/m²

- obciążenie użytkowe stropów                                         - 5.0 KN/m²

VIII. Wyniki podstawowych obliczeń statycznych.

Poz. 1 Strop żelbetowy krzyżowo zbrojony grubości 18 cm.

Poz. 2 Strop żelbetowy krzyżowo zbrojony grubości 18 cm.

Poz. 3 Belka żelbetowa 25x 50 cm, M = 97.69 KNm

Poz. 4 Belka żelbetowa 25 x 60 cm, M = 195.03 KNm

Poz. 5 Belka żelbetowa 25 x 60 cm, M = 85.33 KNm

Poz. 6 Belka żelbetowa 25 x 60 cm, M = 168.86 KNm

Poz. 7 Belka żelbetowa 25 x 60 cm, M = 147.15 KNm

Poz. 8 Belka żelbetowa 25 x 60 cm, M = 99.29 KNm

- Dane konstrukcyjno – materiałowe.

- Fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych wylewane  z betonu

B 25, zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) i A-0 (StOS).

Pod fundamentami należy wykonać chudy beton B 10, gr. 10 cm.

- Słupy, podciągi, belki, nadproża i wieńce z betonu B 25, zbrojone stalą

A-IIIN (B500SP) i A-0 (StOS).

- Stropy żelbetowe wylewane z betonu B 25, zbrojone stalą

A-IIIN (B500SP) i A-0 (StOS).

- Ściany konstrukcyjne.

Murowane  z bloczków szczelinowych ceramicznych klasy 15 na zaprawie   
      cem-wap. marki M 5, oraz żelbetowe wylewane z betonu B 25, zbrojone 
      stalą  A-IIIN (B500SP) i A-0 (StOS).

X. Uwagi dotyczące wykonawstwa robót.

- Wykopy fundamentowe muszą być odebrane przez uprawnionego geologa.

- Niewolno dopuścić do zalania wykopów fundamentowych.

Opracował:

Mgr inż. A. Miłek

UPR. B – 207 / 88